附件：航标参数表（位置坐标系为2000国家大地坐标系，其航海用途等同于WGS-84世界大地坐标系。）

一、灯桩

| 编号 | 名 称 | 位 置 | 灯 质 | 灯 高 | 标 高 | 射 程 | 构 造 | 附 记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天津港矿石码头东灯桩 | 38°57′05″.0N 117°51′01″.5E | 闪红3秒 | 16.4 米 | 12.0米 | 5海里 | 黄色圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
|  | 天津港矿石码头西灯桩 | 38°57′07″.7N 117°50′45″.4E | 闪绿3秒 | 16.4 米 | 12.0米 | 5海里 | 蓝白相间横纹圆柱形聚脲桩身 | 新设 |
| 编号 | 名 称 | 位 置 | 灯 质 | 形状特征 | 构 造 | 用途种类 | 附记 |
|  | 新港K1# 灯浮 | 38°57′15″.8N 117°51′26″.1E | 甚快（9）白10秒 | 黄黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶相对 | 钢质 灯浮 | 西方位标 | 新设 |
|  | 新港K2# 灯浮 | 38°57′17″.4N 117°50′45″.8E | 甚快（3）白5秒 | 黑黄黑柱形，顶标为两个黑色锥形，锥底相对 | 钢质 灯浮 | 东方位标 | 新设 |
| 1353 | 南堤灯浮 | 38°57′15″.6N 117°51′04″.7E | 快白 | 黑黄柱形，顶标为两个黑色锥形，锥顶均向上 | 钢质 灯浮 | 北方位标 | 撤除 |

二、灯浮标