附件：航标参数表

一、灯浮标

| 序号 | 编号 | 名 称 | 位 置（WGS-84） | 灯 质 | 形状特征 | 构 造 | 用途 种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1311.68 | 京唐港区19号灯浮 | 39°09′48″.2N 119°03′08″.3E | 红光，单闪4s | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 临时撤除 |
| 2 | 1311.7 | 京唐港区21号灯浮 | 39°10′20″.2N 119°02′27″.0E | 红光，联闪2次周期6s | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 临时撤除 |
| 3 | 1311.72 | 京唐港区23号灯浮 | 39°10′52″.5N 119°01′45″.9E | 红光，单闪4s | 红色柱形，顶标为红色罐形 | 钢质浮标 | 左侧标 | 临时撤除 |

二、虚拟AIS航标

| 序号 | 中文名称 | 英文 名称 | 位置 （WGS-84） | MMSI | 用途 种类 | 播发 模式 | 播发 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 京唐港区19号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANGGANG PORT NO19 | 39°09′48″.2N 119°03′08″.3E | 994136338 | 左侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 临时设置 |
| 2 | 京唐港区21号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANGGANG PORT NO21 | 39°10′20.2″N 119°02′27.0″E | 994136337 | 左侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 临时设置 |
| 3 | 京唐港区23号灯浮虚拟AIS航标 | JINGTANGGANG PORT NO23 | 39°10′52.5″N 119°01′45.9″E | 994136339 | 左侧标 | 自主连续 | 3分钟 | 临时设置 |