附件：

一、实体AIS航标

| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 位置（WGS-84） | MMSI | 用途种类 | 播发模式 | 播发周期 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大沽沙北堤1#灯桩实体AIS航标 | DAGUKOU N BREAKWATER | 38°54′13.9″ 117°55′46.0″ | 994131423 | 专用标 | 自主连续 | 180s | 新设 |

二、灯桩

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 灯高（米） | 标高（米） | 射程（海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大沽沙北堤1#灯桩 | 38°54′13.9″ 117°55′46.0″ | 莫（C）黄15s | 12.8 | 10 | 5 | 钢制分段式内爬梯 | 调整 |

三、灯浮标

| 序号 | 名称 | 位置（WGS-84） | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途类型 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北潜堤1号灯浮 | 38°54′11.0″ 117°55′51.2″ | 莫（C）黄15s | 黄色柱形，顶标为黄色X形 | 钢制浮标 | 专用标 | 撤除 |
| 2 | 北潜堤2号灯浮 | 38°54′26.7″ 117°55′38.3″ | 莫（C）黄15s | 黄色柱形，顶标为黄色X形 | 钢制浮标 | 专用标 | 撤除 |