附件：航标参数表

# 一、灯桩

| 序号 | 名称 | 位置 | 灯 质 | 灯高 （米） | 标高 （米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莱州港华电码头隔热堤警示灯桩 | 37°26′14″.7N 120°00′21″.4E | 莫（C）黄12s | 6.4 | 5 | 4 | 黄色圆柱形玻璃钢桩身 | 新设 |

# 二、导标

| 序号 | 名称 | 位置 | 灯 质 | 灯高 （米） | 标高 （米） | 射程 （海里） | 构造 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 莱州港3.5万吨级航道引导灯桩前 | 37°26′14″.5N 120°01′02″.1E | 定红 | 24 | 19.5 | 6 | 红白相间钢架结构，红白相间正三角形标牌 | 新设 |
| 2 | 莱州港3.5万吨级航道引导灯桩后 | 37°26′02″.9N 120°01′14″.5E | 定红 | 36 | 32.5 | 6 | 红白相间钢架结构，红白相间倒三角形标牌 | 新设 |

# 三、灯浮标

| 序号 | 编号 | 名称 | 位置 | 灯质 | 形状特征 | 构造 | 用途种类 | 附记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1437.717 | 莱州港317号灯浮 | 37°26′17″.1N 120°01′10″.9E | 闪绿4秒 | 绿色柱形，锥形顶标 | 钢质 浮标 | 右侧标 | 调整 |